| BỘ CÔNG THƯƠNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: ......../........./TT-BCT | Hà Nội, ngày ....... tháng ........ năm ....... |

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CHÉ BIẾN THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và giải pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản như sau.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản trong giai đoạn đến hết năm 2025 và giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030 đối với các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở chế biến cá da trơn và tôm (có sản lượng chế biến từ 300 tấn/năm trở lên) và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) là tổng mức năng lượng tiêu hao trực tiếp cho quá trình chế biến, bao gồm phân xưởng chế biến, các khu vực phụ trợ phục vụ hệ thống lạnh, làm mát nước chế biến, làm đá vẩy, xử lý nước cấp, xử lý nước thải để chế biến một đơn vị sản phẩm tương đương với một đơn vị sản phẩm cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 15% (tái đông 1 lần) hoặc một đơn vị sản phẩm tôm tươi IQF theo hệ số quy đổi được quy định trong thông tư này.

2. Định mức tiêu hao năng lượng là suất tiêu hao năng lượng cần đạt theo từng giai đoạn của thông tư này.

3. Sản phẩm tương đương là sản phẩm được chế biến quy đổi về cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 15% (tái đông 1 lần) và tôm tươi IQF theo hệ số quy đổi về năng lượng được quy định trong phụ lục 1. Ví dụ: một doanh nghiệp chế biến 1000 tấn cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng 15% (tái đông 1 lần) và 2000 tấn cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng 25% (tái đông 2 lần) thì tổng sản lượng quy đổi của doanh nghiệp chế biến là 1.000 x 1,00 + 2.000 x 1,30 = 3.600 tấn (trong đó 1,00 và 1,30 là hệ số quy đổi về sản phẩm tương đương được quy định trong thông tư này).

Chương II

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG

NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Điều 4. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng

Suất tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản được xác định theo phương pháp được quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

Điều 5. Định mức tiêu hao năng lượng

1. Định mức tiêu hao năng lượng ngành chế biến thủy sản giai đoạn từ thời điểm thông tư có hiệu lực đến hết năm 2025 là 1.130 kWh/tấn sản phẩm cá tương đương và 2.115 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương.

2. Định mức tiêu hao năng lượng ngành chế biến thủy sản giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030 là 909 kWh/tấn sản phẩm cá tương đương và 1.709 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương.

Điều 6. Yêu cầu về đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng

1. Cơ sở chế biến thủy sản phải đảm bảo suất tiêu hao năng lượng không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

2. Trường hợp suất tiêu hao năng lượng của cơ sở chế biến thủy sản đang hoạt động có suất tiêu hao năng lượng cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư này thì cơ sở chế biến thủy sản có trách nhiệm lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

3. Suất tiêu hao năng lượng của các dự án đầu tư mới không được vượt quá định mức tiêu thụ năng lượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.

Điều 7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

Nhóm 1: Giải pháp hoàn thiện qui trình điều hành sản xuất quản lý tiêu thụ điện theo hướng tiết kiệm năng lượng

- Không để các băng chuyền cấp đông IQF chạy không tải hay non tải

- Sử dụng một cách hợp lý các thiết bị cấp đông

- Quản lý chặt chẽ việc sản xuất và sử dụng đá

- Quản lý việc sử dụng kho lạnh, đóng cửa kho khi không có người hay xe đi qua

- Duy trì nhiệt độ kho lạnh ở mức cần thiết

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ

- Thay đổi cách thức sử dụng thiết bị khi công suất chế biến thấp

- Các giải pháp khác

Nhóm 2: Giải pháp hoàn thiện qui trình vận hành thiết bị lạnh theo hướng tiết kiệm năng lượng

- Không để các máy nén chạy non tải

- Không chạy cùng kho lạnh, đá vẩy với thiết bị cấp đông trên cùng 1 nhiệt độ sôi

- Duy trì áp suất hút ở mức cần thiết

- Xả tuyết kho lạnh khi cần

Nhóm 3: Giải pháp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị lạnh

- Tìm ra nguyên nhân các băng chuyền IQF bị tụt công suất và tìm cách khắc phục.

- Xác định công suất lạnh máy nén trục vít đã chạy lâu năm.

- Lập hồ sơ theo dõi cho từng máy nén trục vít.

- Sửa chữa các thiết bị bị hỏng hoặc bị xuống cấp.

- Xử lý chống bám cáu cặn trên dàn ngưng.

- Lập hồ sơ theo dõi cho từng máy nén trục vít.

Nhóm 4: Giải pháp thiết kế lắp đặt lại hệ thống lạnh

- Thiết kế hệ thống lạnh NH3 trung tâm từ các thiết bị đơn lẻ

- Thiết kế lại hệ thống sao máy nén không bị vận hành non tải, không vận hành ở nhiệt độ sôi thấp

- Qui hoạch lại các kho lạnh, hệ thống điều hòa

- Cầu nối các hệ thống điều hòa để tránh bị chạy non tải

- Cấp nước lạnh vào máy đá vẩy

- Cấp NH3 lỏng từ bình hạ áp kho lạnh vào bình hạ áp IQF

- Chuyển đổi một số thiết bị lạnh R22 sang NH3

- Thay máy nén có hiệu suất phát lạnh thấp bằng máy nén có hiệu suất phát lạnh cao hơn

- Lắp đặt hầm đông để cấp đông cá nguyên con

- Kiểm soát áp suất ngưng trôi nổi

- Lắp biến tần cho một số máy nén

- Các giải pháp thiết kế, lắp đặt, đầu tư khác

Nhóm 5: Giải pháp sử dụng thiết bị ngoại vi nâng hiệu suất phát lạnh

- Lắp thêm áp kế chân không cho các hệ thống cấp đông để theo dõi áp suất hút một cách chính xác hơn và dễ dàng hơn.

- Lắp cảm biến CO2 và quạt thu hồi nhiệt cho các phòng chế biến để tăng hiệu suất phát lạnh và giảm lượng điện tiêu thụ cho hệ thống điều hòa nhiệt độ

- Lắp thêm van điện từ để xả khí không ngưng lần lượt từng dàn ngưng với mục đích làm giảm áp suất ngưng, giảm lượng điện tiêu thụ của máy nén.

- Lắp thêm thiết bị tách khí, tách nước

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung của Thông tư này.

2. Phối hợp với Sở Công Thương các địa phương kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức năng lượng theo lộ trình.

3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với những trường hợp không thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Thông tư này và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Phối hợp với Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các nội dung của Thông tư này.

2. Hàng năm, chủ trì thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng theo lộ trình (đối với các cơ sở sản xuất chưa đạt định mức) của các cơ sở chế biến thủy sản tại địa phương.

3. Hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng trong ngành chế biến thủy sản tại địa phương và báo cáo Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 01 năm sau theo quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành chế biến thủy sản thuộc phạm vi quy định tại điều 2 phải có kế hoạch để đáp ứng các quy định tại Điều 6 tại Thông tư này.

2. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các cơ sở chế biến thủy sản có trách nhiệm báo cáo gửi Sở Công Thương địa phương về tình hình thực hiện suất tiêu hao năng lượng năm trước của đơn vị theo quy định tại Phụ lục III Thông tư này.

3. Trường hợp cơ chế biến thủy sản chưa thể xác định được suất tiêu hao năng lượng trong kỳ báo cáo, cơ sở chế biến thủy sản phải có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ đồng hồ đo đếm điện năng để đảm bảo tính chính xác suất tiêu hao năng lượng của đơn vị và báo cáo suất tiêu hao năng lượng thời gian còn lại trong năm theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....... tháng ........... năm .........

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Tổng bí thư; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; - Công báo; - Website: Chính phủ, Bộ Công Thương; - Lưu: VT, TCNL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Quốc Hưng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ban hành kèm theo Thông tư số..../2018/TT-BCT ngày .......tháng ...... năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

1. Phạm vi đánh giá: Đơn vị chế biến cá da trơn và tôm, bao gồm các hoạt động thuộc khu vực chế biến trực tiếp và các khu vực hoạt động gián tiếp phục vụ chế biến sản phẩm nêu trên, như khu vực làm lạnh nước, điều hòa, xử lý nước cấp, nước thải.

Các hoạt động khác trong phạm vi cơ sở chế biến, nếu có (văn phòng, nhà ăn, phòng thí nghiệm, chế biến sản phẩm khác, phòng trưng bày, bán hàng, cung cấp dịch vụ đông lạnh...) không thuộc phạm vị đánh giá này.

Các cơ sở chế biến thủy sản mà tổng sản lượng sản phẩm tôm và cá da trơn dưới 90% tổng sản lượng các sản phẩm đang chế biến hoặc có tổng sản lượng tôm, cá da trơn dưới 300 tấn/năm không thuộc phạm vi đánh giá của thông tư này.

2. Thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng của đối tượng đánh giá là một năm, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12. Trong trường hợp cần kiểm định suất tiêu hao, thời gian kiểm định được quyết định là thời gian cần thiết để thực hiện hết một chu trình sản xuất.

3. Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở chế biến thủy sản trong phạm vi đánh giá:

| Thông số | Ý nghĩa | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Dien (cb) | Tổng điện sử dụng cho chế biến tôm, cá da trơn, bao gồm cả khu vực hành chính (văn phòng, nhà ăn, phòng thí nghiệm) và phụ trợ (làm lạnh, điều hòa, xử lý nước cấp, nước thải) | kWh |
| Dien (hd) | Tổng điện năng sử dụng theo hóa đơn | kWh |
| Dien (khac) | Tổng điện năng được đơn vị sử dụng để chế biến các sản phẩm khác ngoài tôm và cá da trơn hoặc cho các khu vực hành chính (như văn phòng, nhà ăn, phòng thí nghiệm), cho dịch vụ chế biến khác (như mua bán đá cây, cho thuê kho lạnh), hoặc sử dụng cho các hoạt động khác không thuộc phạm vi đánh giá (như phòng trưng bày sản phẩm, bán hàng)... | kWh |
| Dien (giantiep) | Tổng điện năng gián tiếp sử dụng cho quá trình chế biến từ các hoạt động mua đá, thuê kho lạnh từ bên ngoài | kWh |
| San luong (qd) | Tổng sản lượng sản phẩm chế biến hàng năm quy đổi về tôm tươi IQF hoặc cá phi lê IQF mạ băng tới 15% (tái đông 1 lần) | kg |

4. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) của các cơ sở chế biến thủy sản được xác định theo công thức dưới đây:

Trong đó:

- Dien(cb) được xác định bằng kWh, là điện sử dụng tại cơ sở để chế biến tôm và cá da trơn trong phạm vi đánh giá nêu ở mục 1, được xác định bằng hóa đơn tiền điện trừ đi điện phục vụ cho các hoạt động, sản phẩm khác và cộng với điện gián tiếp cho quá trình mua đá, thuê kho lạnh cho sản phẩm đánh giá.

Dien (cb) = Dien (hd) - Dien (khac) + Dien (giantiep)

- Dien (hd) là điện xác định theo hóa đơn mua điện của cơ sở chế biến trong giai đoạn báo cáo

- Dien (khac) là điện được xác định theo đồng hồ đo trong giai đoạn báo cáo. Cho phép ước tính trong các trường hợp sau:

  - Trường hợp ngoài phạm vi đánh giá, đơn vị chế biến chỉ sử dụng điện cho khu vực văn phòng, nhà ăn, phòng thí nghiệm mà không có thiết bị đo đếm: lượng điện khác được ước tính bằng 3% điện trên hóa đơn.

  - Trường hợp đơn vị chế biến bán đá: lượng điện sử dụng được ước tính bằng 70 kWh/tấn đá bán ra

  - Trường hợp đơn vị chế biến cho thuê kho lạnh: lượng điện sử dụng được ước tính bằng 2,5 kWh * Số pallet * thời gian thuê kho (ngày).

- Dien (giantiep) là điện được ước tính cho hoạt động mua đá cây hoặc thuê kho lạnh theo sản lượng chế biến trong giai đoạn báo cáo

  - Mua đá từ bên ngoài: 70 kWh/tấn đá

  - Thuê kho lạnh bên ngoài: 75 kWh/tấn sản phẩm tương đương

- Sanluong (qd) được xác định bằng kg, là sản lượng của các dạng sản phẩm tôm hoặc cá da trơn được chế biến, quy đổi về sản phẩm tương đương theo hệ số được quy định dưới đây.

Sanluuong(qd) =

| Sản phẩm cá da trơn |
| --- |
| Nhóm sản phẩm | Hệ số |
| 1. Cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 15% (tái đông 1 lần) | 1,00 |
| 2. Cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 25% (tái đông 2 lần) | 1,30 |
| 3. Cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 35% (tái đông 3 lần) | 1,50 |
| 4. Cá nguyên con xẻ bướm cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 15% (tái đông 1 lần) | 1,10 |
| 5. Cá nguyên con xẻ bướm cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 25% (tái đông 2 lần) | 1,43 |
| 6. Cá nguyên con xẻ bướm cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 35% (tái đông 3 lần) | 1,65 |
| 7. Cá phi lê, cá nguyên con, cá nguyên con tẩm gia vị các loại cấp đông trong tủ đông gió và hầm đông | 0,87 |
| 8. Sản phẩm block cấp đông trong CF | 0,82 |
| 9. Cá cắt khúc, cắt miếng, cá nguyên con cấp đông trên băng chuyền IQF | 1,11 |
| 10. Phụ phẩm, cấp đông nguyên liệu, sản phẩm cấp đông lần 2 trên IQF hoặc hầm đông | 0,73 |
| Sản phẩm tôm |
| Nhóm sản phẩm | Hệ số |
| 1. Tôm tươi IQF các loại, | 1,00 |
| 2. Tôm hấp IQF các loại | 0,83 |
| 3. Tôm Nobashi các loại, Tôm sushi, Tôm tẩm bột ebifry, tôm xếp vòng shrimp ring | 1,32 |
| 4. Tôm tẩm bột chiên tempura | 1,63 |
| 5. Tôm tươi block cấp đông trong CF hoặc ABF, cấp đông nguyên liệu, | 0,76 |

- Trong trường hợp cơ sở có chế biến tôm và cá da trơn chưa được quy định ở trên, hệ số áp dụng để quy đổi với các sản phẩm này là 1.

- Trong trường hợp cơ sở có chế biến các sản phẩm khác ngoài tôm và cá da trơn với tỷ lệ sản phẩm dưới 10% tổng sản lượng mà không có khả năng xác định được lượng điện tiêu thụ cho nhóm sản phẩm này, hệ số áp dụng cho nhóm sản phẩm khác là 1.

- Trong trường hợp cơ sở chế biến cả tôm và cá da trơn, cơ sở cần tiếp tục quy đổi vể 1 trong 2 nhóm sản phẩm chủ đạo để đánh giá với hệ số 1 tấn cá tương đương bằng 0,56 tấn tôm tương đương và ngược lại 1 tấn tôm tương đương bằng 1,78 tấn cá tương đương.

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ban hành kèm theo Thông tư số ......./2018/TT-BCT ngày...... tháng...... năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

(Dùng cho Sở Công Thương)

| UBND … SỞ CÔNG THƯƠNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: ….. | ……., ngày........ tháng........ năm …… |

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN

năm..............

Kính gửi: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương

Thực hiện quy định của Thông tư số ....../2018/TT-BCT ngày...... tháng.... năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản, Sở Công Thương................. báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến tôm và cá da trơn thuộc địa bàn quản lý như sau:

- Số cơ sở chế biến thủy sản:

- Số cơ sở chế biến tôm và cá da trơn:

- Số cơ sở đã báo cáo:

Trong đó:

- Số cơ sở đạt mức quy định:

- Số cơ sở cần tăng cường quản lý:

Chi tiết các sơ sở chế biến tôm và cá da trơn thuộc địa bàn quản lý được tổng hợp dưới đây

Bảng 1. Danh sách các cơ sở chế biến tôm và cá da trơn thuộc đối tượng quản lý

| TT | Tên cơ sở | Mã số thuế | Sản lượng sản phẩm chế biến (tấn) | Hiện trạng báo cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tôm | Cá da trơn | Khác | Đã nộp | Chưa nộp |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |

Bảng 2. Mức tiêu hao năng lượng của các cơ sở chế biến cá da trơn đã báo cáo

| TT | Tên cơ sở | Mức tiêu hao năng lượng (kWh/tấn) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kỳ báo cáo trước | Kỳ báo cáo này | Đạt | Chưa đạt |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |

Bảng 2. Mức tiêu hao năng lượng của các cơ sở chế biến tôm đã báo cáo

| TT | Tên cơ sở | Mức tiêu hao năng lượng (kWh/tấn) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kỳ báo cáo trước | Kỳ báo cáo này | Đạt | Chưa đạt |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |

Bảng 3. Danh sách các cơ sở cần tăng cường quản lý

| TT | Tên cơ sở | Nội dung cần tăng cường quản lý | Ghi chú cụ thể, nếu có |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chưa báo cáo | Chưa đạt mức quy định | Nội dung khác |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |

Đề xuất, khuyến nghị về việc thực hiện thông tư (nếu có)

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu văn phòng | GIÁM ĐỐC (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC III

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM
Ban hành kèm theo Thông tư số ......./2018/TT-BCT ngày..... tháng...... năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

(Dùng cho các cơ sở chế biến tôm và cá da trơn)

| Tên cơ sở ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: ….. | ……., ngày tháng năm ….. |

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

Kính gửi: - Sở Công Thương tỉnh/thành phố........................

Thực hiện quy định của Thông tư số ....../2018/TT-BCT ngày...... tháng.... năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản, đơn vị................. báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng tại nơi chế biến như sau:

- Tên cơ sở:

- Mã số thuế:

- Địa chỉ:

- Người đại diện:

- Chức vụ, phòng ban:

- Điện thoại:

- Email:

- Báo cáo số:

Các thông tin dưới đây được tổng hợp cho giai đoạn từ ngày ............ tháng............. năm .............. đến ngày.............. tháng............ năm..............

1. Đặc điểm giai đoạn báo cáo:

- Chế biến sản phẩm khác ngoài tôm và cá da trơn: ☐Có ☐Không

Nếu có, ghi rõ sản lượng:

- Mua đá cây từ bên ngoài: ☐Có ☐Không

Ghi rõ sản lượng đá cây mua vào (tấn):

- Bán đá cây: ☐Có ☐Không

Nếu có, có đo điện tiêu thụ cho hoạt động này không? ☐Có ☐Không

Nếu có đo, ghi rõ sản lượng điện tiêu thụ cho hoạt động này (kWh):......................

Nếu không đo, ghi rõ sản lượng đá cây bán ra (tấn):

- Thuê kho lạnh bên ngoài: ☐Có ☐Không

- Cho thuê kho lạnh: ☐Có ☐Không

Có đo điện tiêu thụ cho kho lạnh cho thuê không? ☐Có ☐Không

Nếu có đo, ghi rõ sản lượng điện tiêu thụ cho hoạt động này (kWh):.....................

Nếu không đo, ghi rõ Lượng pallet cho thuê (pallet)

và số ngày cho thuê (ngày)

2. Điện tiêu thụ trong kỳ báo cáo

| Hạng mục | Phương pháp xác định (đo, ước tính) | Lượng sử dụng, kWh |
| --- | --- | --- |
| 1. Điện sử dụng cho toàn doanh nghiệp (hóa đơn) |  |  |
| 2. Điện sử dụng cho các khu vực, hoạt động khác: |  |  |
| Văn phòng, nhà ăn, phòng thí nghiệm |  |  |
| Chế biến sản phẩm khác |  |  |
| Sản xuất đá bán |  |  |
| Cho thuê kho lạnh |  |  |
| Khác (phòng trưng bày, bán hàng......ghi rõ) |  |  |
| 3. Điện sử dụng gián tiếp |  |  |
| Mua đá từ bên ngoài |  |  |
| Thuê kho lạnh |  |  |
| Khác (ghi rõ) |  |  |
| TỔNG ĐIỆN SỬ DỤNG Dien (cb) (1) - (2) + (3) |  |  |

3. Sản lượng chế biến trong kỳ báo cáo

| Sản phẩm cá da trơn |
| --- |
| Nhóm sản phẩm | Lượng, kg |
| 1. Cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 15% (tái đông 1 lần) |  |
| 2. Cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 25% (tái đông 2 lần) |  |
| 3. Cá phi lê cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 35% (tái đông 3 lần) |  |
| 4. Cá nguyên con xẻ bướm cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 15% (tái đông 1 lần) |  |
| 5. Cá nguyên con xẻ bướm cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 25% (tái đông 2 lần) |  |
| 6. Cá nguyên con xẻ bướm cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 35% (tái đông 3 lần) |  |
| 7. Cá phi lê, cá nguyên con, cá nguyên con tẩm gia vị các loại cấp đông trong tủ đông gió và hầm đông, |  |
| 8. Sản phẩm block cấp đông trong CF |  |
| 9. Cá cắt khúc, cắt miếng, cá nguyên con cấp đông trên băng chuyền IQF |  |
| 10. Phụ phẩm, cấp đông nguyên liệu, sản phẩm cấp đông lần 2 trên IQF hoặc hầm đông |  |
| Sản phẩm khác (ghi rõ) |  |
| TỔNG SẢN LƯỢNG QUY ĐỔI Sanluong (qd) |  |

| Sản phẩm tôm |
| --- |
| Nhóm sản phẩm | Lượng, kg |
| 1. Tôm tươi IQF các loại, |  |
| 2. Tôm hấp IQF các loại |  |
| 3. Tôm Nobashi các loại, Tôm sushi, Tôm tẩm bột ebifry, tôm xếp vòng shrimp ring |  |
| 4. Tôm tẩm bột chiên tempura |  |
| 5. Tôm tươi block cấp đông trong CF hoặc ABF, cấp đông nguyên liệu, |  |
| Sản phẩm khác (ghi rõ) |  |
| TỔNG SẢN LƯỢNG QUY ĐỔI Sanluong (qd) |  |

4. Mức tiêu hao năng lượng trong kỳ báo cáo

(kWh/ tấn)

SEC =

SEC (kỳ báo cáo trước) =

Thay đổi về mức tiêu hao năng lượng so với kỳ báo cáo trước:.........%

5. Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong năm tới

- Danh sách giải pháp chính dự kiến thực hiện:

- Dự kiến tổng đầu tư:

- Dự kiến mức tiết kiệm:

6. Đề xuất, khuyến nghị về việc thực hiện thông tư (nếu có)

| Người lập báo cáo (Ký và ghi rõ họ, tên) | Giám đốc (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO